## Slide 1: Sac Multimédia
Martin HEBANT
2013-2014

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
Sommaire
Répartition des taches et déroulement
Cahier des charges
Recherche des solutions techniques
Réalisation

## Slide 4
Indicat-eur de charge
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
Test
Batterie
Revue de projet 2
7/04/2014
Réalisation
26/05/2014
ST Alimentation
ST Bluetooth

## Slide 5
Time Line
21/09/2013
Cahier des charges
7/10/2013

## Slide 6
Cahier des charges
Sac multimédia
Niveau de charge des appareils électroniques
Utilisateur
Mettre à disposition une source d’énergie adaptée à la recharge d’appareil électronique tout en offrant à l’utilisateur des fonctionnalités pratiques dans l’utilisation de ces derniers

## Slide 7
Cahier des charges
FP1 : Permettre de déplacer facilement les affaires de l’utilisateur
FP2 : Recharger un appareil électronique
FP3 : Augmenter l’autonomie de la batterie avec une source d’énergie infinie
FP4 : Assurer le confort grâce à la lecture de la musique à tout moment
FC1 : Permettre à l’utilisateur de déplacer le sac sans effort trop important
FC2 : Assurer la sécurité du produit à l’utilisateur et à ses appareils électroniques
FC3 : Résister à l’environnement
FC4 : Permette une prise en main et une utilisation plus agréable
FC5 : Garantir la compatibilité universelle du chargeur

## Slide 8
Cahier des charges

## Slide 9
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013

## Slide 10
Recherche des ST
Contraintes :
Poids : <500g
Taille : < 400cm3
Capacité : >11600mAh (iPad 3eme génération)
Pile rechargeable : 12 Piles Rechargeables AA, 1.5V 2700mAh
Cap. Totale : 8100mAh
Tension Totale : 6V
Poids : 360g environ
Volume : 121cm3
Type : lithium-fer
Prix : environ 36€
Batterie Additionnelle du commerce :
Cap. Totale : 12000mAh
Tension : 5v
Poids : 150g
Volume : 260.82 cm3
Type : lithium-polymère
Prix : 33.97€
Avantage du lithium-polymère :
- Densité énergétique très élevée grâce aux propriétés physiques du lithium - Autodécharge très faible (5% par mois) - Aucun effet mémoire - Léger - Accepte un nombre de cycles suffisamment important (≈1500) - Faible résistance interne
Batterie

## Slide 11
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014

## Slide 12
Recherche des ST
Appareil | Observation | A1
iPhone 4s | Recharge correctement | 0.49 A (0.09 A si U1 et U2 incorrectes)
Samsung Galaxy S3 | Ne recharge pas | 0.1 A
Samsung Galaxy Tab 2 | Semble recharger | 0.35 A (symbole recharge barré si U1 et U2 incorrectes)
iPad (1ère gen) | Recharge lentement | 0.49 A (0.09 A si U1 et U2 incorrectes)
U1 = U2 = 2V
Batterie (Test USB)

## Slide 13
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
ST Bluetooth

## Slide 14
Standard : Bluetooth 3.0, classe 2 (portée 10 mètres)
Fréquence : 2.4 ~ 2.48 GHz
Tension d’alimentation : 3.0 ~ 3.6 V DC
Courant consommé : Dépend du profil, de l’ordre de 30mA
Protocol : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Prix : 14.18€
Recherche des ST
Bluetooth

## Slide 15
Indicat-eur de charge
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
ST Bluetooth

## Slide 16
Recherche des ST
Composant :
LM324 : Datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf)
Fonctionnement :
_
+
_
+
_
+
_
+
5V
GND
Batt
Consommation :
LM324 : 0.7 mA
Résistance : 0.5mA (10 kΩ) 0.7+0.5+50 = 51.2mA
LED : 10 mA * 5 = 50mA
Indicateur du taux de charge

## Slide 17
Indicat-eur de charge
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
Test
Batterie
ST Bluetooth

## Slide 18
U
R
I
Caractéristiques :
Batterie Li-po, 4 éléments en dérivés
3.7 V, 12Ah
Calcul de la résistance interne et courbe de décharge (Expérimentale) :
+
-
U
GDC
Ri
R
I
Ri = UAV - R
R
U
R = 3.9Ω
I = U/R = 3.7/3.9 ≈ 0.95A
UAV = 4.18 V
U = 3.65 V
Ri = 0.56Ω
Courbe de décharge (MatLab)
Recherche des ST
Réception et test sur la batterie

## Slide 19
Indicat-eur de charge
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
Test
Batterie
Revue de projet 2
7/04/2014
ST Alimentation
ST Bluetooth

## Slide 20
Fonctionnement :
VDD
GND
SW
FB
In+
In-
Out+
Out-
Convertisseur boost (Wikipédia)
Composants envisageables :
XL6009 : Datasheet (http://www.xlsemi.com/datasheet/XL6009%20datasheet.pdf)
Ou
TPS55330 : Datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps55330.pdf)
3.7V vers 5V avec un courant de 2A
Equation: http://www.daycounter.com/LabBook/BoostConverter/Boost-Converter-Equations.phtml
Recherche des ST
Convertisseur boost
Consommation :
XL6009 Hors fonctionnement: 2.5mA TPS55330 Hors fonctionnement: 0.5mA
En fonctionnement :1.8mA
Avec Vi = 3.7V et Vo = 5V, α = 26%

## Slide 21
Composant envisageable :
TLV70033DDCT : Datasheet (http://www.ti.com/lit/ds/slvsa00d/slvsa00d.pdf)
3.7V vers 3.3V avec un courant d’au moins 100mA
GND
In+
In-
Out+
Out-
IN
OUT
Recherche des ST
Régulateur 3.3V
Consommation :
IGND = 120µA (max 270 µA) IOUT = 30mA (RN52) 0.27 / 30.27 x 100 = 0.89 < 1%

## Slide 22
Stocker et distribuer l’énergie
Emettre de la musique à partir d’une source Bluetooth
Mettre à disposition l’énergie
Indiquer l’autonomie restante
Commander
Bouton
Prise USB
Comparateur
LM324
LEDs
RN52
Haut parleur
Ampli
3.3V
5V

## Slide 23
Stocker et distribuer l’énergie
Stocker / Alimenter
Batterie Li-po
12Ah, 3.7V
Emettre de la musique à partir d’une source Bluetooth
Mettre à disposition l’énergie
Indiquer l’autonomie restante
Adapter
Convertisseur Boost
XL6009 / TPS55330
Adapter
Régulateur 3.3V
TLV70033DDCT
3.3V
5V
Commander
Tension batterie

## Slide 24
Indicat-eur de charge
Time Line
21/09/2013
7/10/2013
Cahier des charges
ST Batterie
ST HP, Sac
ST Solaire, Sac
2/12/2013
Test USB
12/01/2014
Revue de projet 1
3/02/2014
Commandes
17/03/2014
Test
Batterie
Revue de projet 2
7/04/2014
Réalisation
26/05/2014
ST Alimentation
ST Bluetooth

## Slide 25
Réalisation
Indicateur de charge
Consommation mesurée : 1.5mA

## Slide 26
Réalisation
RN52
Consommation en standby: 27mA
Consommation avec musique au max: 50mA
RN52
Carte Arduino
(pour la configuration)

## Slide 27
Réalisation
RN52
Amplitude crête à crête : 150mV
Alimentation: 4-12V
Consommation hors fonctionnement théorique : 4mA
Amplitude crête à crête : 750mV
Consommation max : 50mA
Amplificateur « home made »

## Slide 28
Comparatif théorique/mesure
Reg
3.3
RN52
DC-DC
Boost
Indicateur de charge
IReg
IBoost
IIndic
Ampli + speaker
IAmpli
IRN52
3.3V
5V
UBatt
Signal audio
USB
IUSB
IReg = 270µA
IRN52 = 30mA
IReg = ?
IAmpli = 4mA
IIndic = 51.2mA
IRN52 = 50mA
IAmpli = 50mA
IIndic = 1.5mA
Théoriques
Mesurées
120h de musique 8000h indicateur de charge
353h de musique 234h indicateur de charge
4 recharges de Smartphone (3Ah) 1 recharge d’iPad 3eme génération (11.6Ah)

## Slide 29
Conclusion